Školenie F3L v Tekovskom Hrádku 27.08.2022

Lektori: Ján Littva, Karol Chyba

Zopár mojich poznámok k predneseným témam. Možno niekomu pomôžu.

Aerodynamika:

Vzduch považujeme za nestlačiteľnú kvapalinu

Odtrhnutie prúdnic – pri kritickom uhle nábehu

Pád po krídle odstráni/oddiali:

- Negatív na konci krídla:

- Aerodynamické skrútenie

- Geometrické skrútenie

Stavebné pravidlá:

Vo výškovke, smerovke môže byť použitý uhlík ako nosník

Radšej sa vyhnúť všetkému pod trupom (okrem háčika samozrejme). Mohol by to byť problém v zahraničí

Zásady stavby modelov:

V krídle použiť uhlíkovú trubku – lepšie na krut ako klasický drevený Dbox

Karol používa na krídla do vetra neúplný Dbox súčasne s uhlíkovou trubkou

Váhu modelov netreba krvopotne znižovať (na bežné podmienky)

Ľahký model však musíme mať na ranný/večerný kľud

Tiaž krídla sústrediť čo najbližšie ku stredu (ťažisku). Model je obratnejší. Dá sa napríklad výberom veľmi ľahkej balzy na uši

Konštrukcia:

V tiahlach musia byť nulové vôle

Servo výškovky veľmi dôležité – radšej drahšie. Musí byť bez vôle

Bowdeny na 3 spôsoby: klasický bowden, dve nite, resp. niť a pružina

Batérie – doporučené prejsť na HV servá napájané 2 LiPo

HyperFly dodáva ľahké bowdeny

Uhol nábehu do 1,5º

Lietanie:

Model musí lietať sám, pilot sa musí sústrediť na termiku, nie na model

Mód 1 alebo 2 – kto je ako zvyknutý, ale rozhodne smerovka/výškovka na samostatných pákach

Brzda na páke, nie na prepínači. Pri pristávaní pracujem hlavne s brzdou

Dodržiavať ťažisko!

Váha: kľudne 480+

Neprestavovať zakaždým model. Povolené trimovanie výškovky +/- 2 zúbky

Lietať 2x týždenne 2 hodiny

Tréning minimálne 8 až 10 štartov

Batérie dobýjať pred každým tréningom a súťažou

Zalietanie:

Prvé hody z ruky – zistíme nastavenie výškovky

Hádzať vždy proti vetru

Pri hode držať trup pred nábežkou

Zalietavať bez termiky ráno alebo večer

Pristávať vždy proti vetru

Háčik 1 až 2 mm pred ťažiskom

Nastavenie háčika pri zálete robím ako posledné

Tažisko viac vpredu – model menej citlivý na termiku

Termika:

Vždy rozmýšľať kde by mohla byť

Termika je unášaná s vetrom a stúpa šikmo hore

Smer, ktorým točiť: začať CW

Nad zemou iba snažiť sa udržať v komíne

Pri vstupe do komína potlačiť kvôli zvýšeniu kinetickej energie

Kukuričné pole – termika večer

Termika sa trhá na rozhraní teplej a studenej plochy

Ak stromoradie: tiež sa môže niečo odtrhnúť

Sledovať dravce, lastovičky, mraky (hlavne kumulus)

Sledovať súperov

Pomocník musí sledovať súperov

Pomocník sleduje už štart súperov

Ak prídem do komína mal by som sa modelu, ktorý tam už je

Po stupáku ide klesák

Nikdy sa nevracať tou istou cestou (v prípade klesáku)

Výstup z klesáku potlačením, nikdy neťahať

Výstup z klesáku v smere vetra

Po štarte nestáť proti vetru, všímať si smer vetra

Náfuk: Model smeruje nahor a hneď nadol

Termika: Model smeruje šikmo nahor

Nikdy nelietať nad hlavou

Vietor veľmi naznačí kde bude termika

Páska už vo výške 3 metre dokáže indikovať termiku

Štart:

Aj na tréningu nastavovať silu gumy a metre

Hod: Model vypustiť z ruky natiahnutej dozadu za hlavu, vypustiť do 45º. Model držať pred nábežkou

Štary budú spoločné

Na pretekoch pomocník - nosič lanka čaká na lanko úplne vpredu pri gume

Pristátie:

V 30. sekunde prelet bezpečnostnej zóny bokom po vetre

V 20 sekunde pravouhlé priblíženie, smerovať na pristávací bod proti vetru

Pri pristávaní držať model na rýchlosti, radšej pristáť skôr ako stratiť body za pristátie

Vo vetre nebrzdiť model

Prízemný efekt nevyhodí model zo smeru, využívať čo najviac

Kritériu úspešnosti pristátia: do 1 metra, nad 3 metre pokazené pristátie

Rozhodne musí byť mix spoiler – výškovka

Tréning: 5x zalietanie, potom termika, potom pristátia

Ak trénujem sám: Nahrať poslednú minútu do mobilu – 60 ÷ 30 sek. Hlásiť po 5 sekundách, 30 ÷ 0 hlásiť po sekunde

Posledný tréning pred súťažou trénovať iba pristátie

Vypracoval Ján Poliak 13.09.2022